Vybavení

| Název položky | Počet kusů | Minimální technické parametry |
| --- | --- | --- |
| Projektor | 1 | Minimální parametry: svítivost min. 5000 ANSI Lumenů WXGA rozlišení HDMI a VGA vstup životnost lampy min. 5000 hod. v eco. režimu RJ-45 USB vč. reproduktorů min. 16 W a stropního držáku |
| Zobrazovač | 1 | Minimální parametry: úhlopříčka min. 50" LCD zobrazovač, Full HD min. kontrast 300cd/m2 HDMI vstup vč. držáku na stěnu |
| Plátno | 1 | Minimální parametry: elektricky stahovatelné min. rozměry 300x300 cm uložené v ocelovém tubusu reflexní povrch vhodný pro datovou projekci umístěnou pod stropem povrch světlý, matný |
| Interaktivní dotykový panel | 1 | Minimální parametry: úhlopříčka min. 24", 16:9 HD rozlišení min. 1920 x 1080 bodů pasivní ovládací popisovač s tlačítkem pro pravé tlačítko myši a gumou digitálního inkoustu vč. ovládacího software v ČJ vč. výukového SW, galerie s min. 6500 objekty propojení USB a DVI-I (redukce DVI-I <> VGA a DVI-I <> HDMI součástí panelu) výstupní konektor DVI-I pro připojení dalšího displeje nebo projektoru |
| Přípojné místo | 1 | Minimální parametry: VGAm HDMI vč. zprovoznění |
| Mixážní zesilovač | 1 | Minimální parametry: 1x mic/sym, 4x ST line/cinch výkon min. 2x 50/80W - 8/4Ω stereo/mono frekence 10 Hz - 40 kHz RS-232 tónová korekce multifunkční maticový display uzamykatelný panel ovládání konvenční chlazení - bez hluku odnímatelné 19" úchyty |
| Reproduktor | 2 | Minimální parametry: pásmová reprosoustava, 8"+1" výkon min. 160 W frekvence min. 45 Hz - 20 kHz vč. držáku světlá barva |
| Bezdrátový mikrofon | 1 | Minimální parametry: UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou superkardioidní charakteristika frekvence min. 70Hz-20 kHz přenosné pásmo 530 - 559 MHz min. 8 pevných frekvencí diverzní přijímač výkon vysílače 10 mW provoz až 8 hodin na 1x AA baterii |
| Pracoviště obsluhy | 1 | Minimální parametry: konstrukce pracoviště obsluhy včetně aktivní jednotky musí se do něj vejít výše poptávané technologie (bezdrátový mikrofon, přípojné místo, mixážní zesilovač, dotykový panel) vč. chlazení |
| Konfigurace | konfigurace řešení a zprovoznění systému |
| Revize | revize elektro |
| Název položky | Počet kusů | Minimální technické parametry |
| Interaktivní tabule | 1 | Minimální parametry: ovládání dotykem prstu, popisovače nebo jiného předmětu ovládání nezávislé na dodávaných popisovačích rozpoznání min. dvou současných dotyků a ovládání gesty povrch: určený pro promítání obrazu = matný, eliminace odlesků, magnetický umožňující psaní popisovači na vodní bázi bez poškození povrchu, nesmí obsahovat žádnou technologii min. 2x popisovače bezdrátové, bezbateriové a mechanicky odolné, výběr barvy pomocí stisknutí příslušného tlačítka součástí tabule je aktivní lišta pro dva popisovače rozměry: min. 1660 x 1312 x 153 mm aktivní plocha musí vyplňovat celou plochu uvnitř rámu a musí mít úhlopříčku min. 77“ a rozměry min. 1565 x 1175 mm vč. dopravy, instalace a instalačního materiálu |
| Autorský nástroj učitele | 1 | Minimální parametry: SW balíček, který obsahuje autorský nástroje učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook kompatibilní s operačními systémy Windows prostředí v českém jazyce obsahuje nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředí pro spolupráci žáků vč. dopravy, instalace a instalačního materiálu |
| Reproduktor | 2 | Minimální parametry: reproduktory pro interaktivní tabuli možnost montáže na pojezd interaktivní tabule vč. dopravy, instalace a instalačního materiálu |
| Projektor | 1 | Minimální parametry: ultrakrátký projektor LCD technologie min. svítivost 3500 ANSI Lumenů min. životnost 6000 hod. v eco. Režimu nativní WXGA rozlišení HDMI a VGA vstup Vč. reproduktorů min. 16 W RJ45 USB vč. dopravy, instalace a instalačního materiálu |
| Pylonový pojezd | 1 | Minimální parametry: pro interaktivní tabuli magnetická křídla výška min. 250 cm možnost přichycení reproduktorů a projektoru vč. dopravy, instalace a instalačního materiálu |
| Název položky | Počet kusů | Minimální technické parametry |
| Interaktivní podlaha | 1 | Minimální parametry: speciální projekční plocha o rozměru min. 200x125 cm vč. ochranného obalu Dodávka musí obsahovat: mobilní dřevěný box na 4 kolečkách (s brzdou) a polstrovaným sedákem na horní desce, USB konektor na plášti zařízení pro připojení USB pamětí nebo dalších USB zařízení Uvnitř mobilního boxu jsou další součásti: interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, svítivost min. 3300 ANSI lm, technologie 3LCD, rozlišení obrazu min. 1280x800 bodů min. 2 interaktivní pera (vzájemně zaměnitelná) multimediální počítač s Wi-fi připojením, bezdrátovou klávesnicí s touchpadem a externí DVD mechanikou, připojení zařízení do zásuvky 230V jediným kabelem vč. dopravy, instalace a instalačního materiálu |
| Autorský nástroj učitele | 1 | Minimální parametry: SW balíček, který obsahuje autorský nástroje učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení, musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook kompatibilní s operačními systémy Windows prostředí českém jazyce obsahuje nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředí pro spolupráci žáků vč. dopravy, instalace a instalačního materiálu |