TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVEK

k veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem

Pořízení techniky pro hospodaření v lesích

| Traktor pro práci v lese (kód PRV 002) Typové označení: |
| --- |
| Parametr | Požadovaná úroveň | Parametry dodávaného vybavení |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |
| - výkon motoru při 2.200 ot./min. | min. 70 kW |  |
| - počet válců | 4 |  |
| - zdvihový objem | 4 000 - 4 600 ccm |  |
| - maximální povolená hmotnost traktoru | 7 200 – 8 500 kg |  |
| - převodovka | min. 12 + 12 |  |
| - pohon přední i zadní nápravy | ano |  |
| - zadní tříbodový závěs elektrohydraulicky ovládaný | ano |  |
| - počet hydraulických okruhů | min. 3 |  |
| - koncovky ramen, třetí bod s rychloupínáním | ano |  |
| - pojezdová rychlost | 40 km/hod. |  |
| - vývodová hřídel | 540/1000 |  |
| - plazivé rychlosti | ano |  |
| - čelní TBZ | ano |  |
| - klimatizovaná kabina | ano |  |
| - pracovní světla na střeše kabiny | min. 2 vpředu, min. 2 vzadu |  |
| - sedadlo spolujezdce | ano |  |
| - palivová nádrž | min. 120 l |  |
| - šířka zadních pneumatik | min. 480 mm |  |
| - vzduchové brzdy pro přívěs | ano |  |
| - ochranný kryt přední masky, vany a kabiny chránící obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty* | ano |  |
| * traktor s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS) a pronikajícími předměty (OPS) musí vyhovovat požadavkům ISO 8083 a 8084 |
| mulčovač Typové označení: |
| Parametr | Požadovaná úroveň | Parametry dodávaného vybavení |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |
| Svahový mulčovač kompatibilní s traktorem | kompatibilní s traktorem |  |
| Boční pohyb pomocí paraleogramu | ano |  |
| Převodovka s volnoběžkou 540 ot/min | ano |  |
| Pracovní záběr | min. 180 cm |  |
| Protinárazová pojistka ramene | ano |  |
| Kardan se dvěma homokinetickými klouby | ano |  |
| Sypač Typové označení: |
| Parametr | Požadovaná úroveň | Parametry dodávaného vybavení |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |
| Válečkový sypač kompatibilní s traktorem | kompatibilní s traktorem |  |
| Pohon hydromotorem | ano |  |
| Šnek a čechrač z nerozvého materiálu | ano |  |
| Možnost regulace dávky posypu z kabiny | ano |  |
| Samonakládací rám | ano |  |
| Ochranné síto proti vniknutí velkého materiálu | ano |  |
| Krycí plachta násypky | ano |  |
| Pracovní záběr | min. 1950 mm |  |
| Objem násypky | min. 1 m3 |  |

| Čelní radlice Typové označení: |
| --- |
| Parametr | Požadovaná úroveň | Parametry dodávaného vybavení |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |
| Čelní radlice na sníh kompatibilní s traktorem | kompatibilní s traktorem |  |
| Agregovatelná do čelního TBZ kat. II | ano |  |
| Maximální záběr při plném natočení vlevo nebo vpravo | min. 2 200 mm |  |
| Hydraulické přestavení směru záběru | ano |  |
| Pružinové jištění štítu proti nárazu na překážku | ano |  |
| Plynule nastavitelné splazy | ano |  |
| Fréza Typové označení: |
| Parametr | Požadovaná úroveň | Parametry dodávaného vybavení |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |
| Fréza kompatibilní s traktorem | kompatibilní s traktorem |  |
| Pracovní záběr | min. 200 cm |  |
| Vstupní převodovka vybavena volnoběžkou | ano |  |
| Velikost – průměr mulčovaného materiálu | cca 25 cm |  |
| Možnost drcení klestu | ano |  |
| Počet kladiv na rotoru | min. 40 ks |  |
| Vyvážecí vlek Typové označení: |
| Parametr | Požadovaná úroveň | Parametry dodávaného vybavení |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |
| Vyvážečka kompatibilní s traktorem | kompatibilní s traktorem |  |
| Nosnost | 9-10 t |  |
| Hydraulické natáčení oje | ano |  |
| Počet párů klanic | min. 4 páry |  |
| Vana na klest | ano |  |
| Šířka pneumatik | min. 500 mm |  |
| Osvědčení pro provoz na veřejných komunikacích | ano |  |

| Ruka pro vyvážecí vlek Typové označení: |
| --- |
| Parametr | Požadovaná úroveň | Parametry dodávaného vybavení |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |
| Ruka kompatibilní s traktorem a vyvážecím vlekem | kompatibilní s traktorem a vyvážecím vlekem |  |
| Hydraulický systém s vysokotlakým filtrem nezávislý na traktoru | ano |  |
| Výklopné opěrné nohy | ano |  |
| Ovládání joysticky, elektrohydraulický rozvaděč | ano |  |
| Dosah ramene | 7-7,5 m |  |
| Teleskopický výsuv ramene | 1,8-2 m |  |
| Nekonečný rotátor | ano |  |
| Zdvih při plném výsuvu (bez rotátoru a drapáku) | min. 700 kg |  |
| Možnost otáčení | min. 360° |  |
| Maximální rozevření drapáku | min. 1 450 mm |  |

V ________________ dne __.__.2020

razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka