TECHNICKÁ SPECIFIKACE předmětu plnění

k zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dětské hřiště v obci Obrataň

| Lezecký kámen |
| --- |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Rozměry prvku: | min. 3,10 m(v) x 5,20 m(š) x 1,80 m(d) | __m(v) x __m(š) x __ m(d) |
| Rozměry dopadové plochy: | min. 6,70 m x 10,00 m x 0,40 m (h) | __m x __m x __ m |
| Kritická výška pádu | min. 3,00 m | ___m |
| Požadavky na konstrukci: |
| Nosná konstrukce samonosná (monoblok) vytvořená nástřikem pryskyřicové směsi a minerálních vláken s tloušťkou stěny 10-12 mm | ANO | ANO/NE |
| Povrchová vrstva lezeckého kamene směs pryskyřice a křemičitého písku frakce 0,3 – 0,8 mm | ANO | ANO/NE, frakce __ mm |
| Ostatní požadavky: |
| Monoblok ustavený na vodorovné základně | ANO | ANO/NE |
| Lezecký kámen vybaven certifikovanými lezeckými kameny | ANO | ANO/NE |
| Ukotvení prvku k zemi pomocí spoj. materiálu do betonových patek | ANO | ANO/NE |
| Dopadová plocha: praný kačírek frakce 4-8 mm | ANO | ANO/NE |
| Velká prolézací sestava |
| Herní prvek obsahuje: 3x věž, 2x skluzavka, 3x bočnice, 1x šikmý výlez z lana, 2x jehlanová střecha, 1x lezecký tunel mezi věže, 1x lanový most mezi věže, 1x šikmý výlez z lezecké stěny, 1x svislý žebřinový výlez, 1x dvojhoupačka, 1x lanová síť, 1x prolézací tunel pod věž, 1x bočnice obchod pod věž, 1x podlaha s pultem pod věž, 1x bočnice se sedátkem pod věž |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Rozměry prvku: | min. 3,50m (v) x 11,10m (š) x 7,20m (d) | __m(v) x __m(š) x __ m(d) |
| Rozměry dopadové plochy: | min. 13,10m x 10,70m x 0,30m | __m x __m x __ m |
| Kritická výška pádu | min. 1,4 m | ___m |
| Požadavky na konstrukci: |
| Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli | ANO | ANO/NE |
| Jäkly o min. rozměrech 100 x 100mm | ANO | __ x __ mm |
| Povrchová úprava Jäklů vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL | ANO | ANO/NE |
| Jäkly kotveny do terénu pomocí betonových patek | ANO | ANO/NE |
| Jäkly opatřeny plastovými krytkami | ANO | ANO/NE |
| Jehlanová střecha z vysoce odolného plastu s barevnou UV stálostí | ANO | ANO/NE |
| Skluzavka vyrobena ze sklolaminátu | ANO | ANO/NE |
| Tunel s průlezem o min. Ø 600mm | ANO | Ø __ mm |
| Lanový most o min. délce 2,0m | ANO | __ m |
| Ostatní požadavky: |
| Součástí skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o min. Ø 30 mm, tl. Stěny 2 mm a délky 0,8 m | ANO | ANO/NE |
| Čelo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 980x590x15 mm | ANO | ANO/NE |
| Bočnice (bariéra) vyrobena z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 820x620x15 mm | ANO | ANO/NE |
| Svislá lezecká stěna vyrobena z protiskluzové voděodolné překližky o min. rozměrech 800x1250x21 mm | ANO | ANO/NE |
| Bariéra nad svislou lezeckou stěnou vyrobena z nerezové oceli o min. Ø 22 mm s min. tloušťkou stěny 2 mm | ANO | ANO/NE |
| Tunel mezi věže vyroben min. z 16 kusů tepelně upravených – vypalovaných (mrtvé dřevo) profilů severské borovice o min. průřezu 42x92 mm s min. délkou 1,5 m | ANO | ANO/NE |
| Čela tunelu z PEHD plastu o min. rozměrech 800x835x15mm s kruhovým otvorem pro tunel o min. Ø 600 mm | ANO | ANO/NE |
| Konstrukce šikmého výlezu z lezecké stěny pozinkovaná. Na tuto konstrukci bude připevněna deska z voděodolné překližky | ANO | ANO/NE |
| Min. rozměr šikmé lezecké stěny 1930x800x21mm. Lezecká stěna bude opatřena min. 10 kusy lezeckých kamenů | ANO | ANO/NE |
| Bariéra nad šikmým výlezem vyrobena z nerezové oceli o min. Ø 22mm s min. tloušťkou stěny 2mm | ANO | ANO/NE |
| Svislý žebřinový výlez vyroben ze 4 ocelových profilů o min. Ø 30mm | ANO | ANO/NE |
| Bariéra nad svislým žebřinovým výlezem vyrobena z nerezové oceli o min. Ø 22mm s min. tloušťkou stěny 2mm | ANO | ANO/NE |
| Šikmý lanový výlez z polyesterového lana o min. Ø 16mm | ANO | ANO/NE |
| Bariéra nad šikmým lanovým výlezem vyrobena z nerezové oceli o min. Ø 22mm s min. tloušťkou stěny 2mm | ANO | ANO/NE |
| Lanový most obsahuje min. 7 dubových nášlapů o min. rozměrech 745x90x40mm | ANO | ANO/NE |
| Lanový most obsahuje min. 5 vodorovných polyesterových lan o min. Ø 16 mm. Min. 3 z těchto lan budou kotveny na každé straně do konstrukce podlahy věže | ANO | ANO/NE |
| Lanový most obsahuje min. 6 svyslých polyesterových lan o min. Ø 16mm uchycených na každém konci do nerezového zábradlí o min. Ø 40mm s min. tloušťkou stěny 3mm | ANO | ANO/NE |
| Min. rozměr lanové sítě je 1,8 x 1,59m | ANO | ANO/NE |
| Lanová síť obsahuje min. 6 svislých polypropylenových lan Herkules o min. Ø 16mm, uchycené na jednom konci do pozinkovaného jäklu a na druhém do dřevěného hranolu | ANO | ANO/NE |
| Lanová síť obsahuje min. 5 vodorovných polypropylenových lan Herkules o min. Ø 16mm, chycených na každém konci do dřevěné konstrukce prvku | ANO | ANO/NE |
| Tunel pod věž vyroben z vysoce odolného plastu s barevnou UV stálostí | ANO | ANO/NE |
| Podlaha věže vyrobena z protiskluzového PE plastu o min. tloušťce 18mm. Podlaha bude osazena na kovové pozinkované konstrukci | ANO | ANO/NE |
| Ráhno houpačky vyrobeno z pozinkovaného jäklu o min. průřezu 90x90x3mm o min. délce 4,0m | ANO | ANO/NE |
| Závěsná ložiska u houpaček nerezová, se závitovou tyčí o Ø 12mm kotvenou skrz horní ráhno | ANO | ANO/NE |
| Použité řetězy a závěsy houpačky budou z nerezové oceli | ANO | ANO/NE |
| 1x Sedák gumový pro velké děti s AL výztuhou | ANO | ANO/NE |
| Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový | ANO | ANO/NE |
| Dopadová plocha: praný kačírek frakce 4-8 mm | ANO | ANO/NE |
| Kovová vahadlová houpačka – houpání ve stoje |
| Herní prvek obsahuje: 2x nerezové zábradlí, 2x pozinkovaný střed, 4x gumový doraz |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Rozměry prvku: | min. 1,40 m (v) x 1,00 m (š) x 2,50 m (d) | __m(v) x __m(š) x __ m(d) |
| Rozměry dopadové plochy: | min. 4,00 m x 5,50 m | __m x __m |
| Kritická výška pádu | max. 1,00 m | ___m |
| Požadavky na konstrukci: |
| Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli (jäkl 100x100x3 mm) | ANO | ANO/NE |
| Konstrukce proti korozi ošetřena žárovým zinkováním | ANO | ANO/NE |
| Houpačka obsahuje pozinkovaný střed se zalisovaným ložiskem | ANO | ANO/NE |
| Madla na držení (zábradlí) vyrobeny z nerezové trubky o min. Ø30mm s min. výškou 700 mm | ANO | ANO/NE |
| Plošina na stání vyrobena z voděodolné protiskluzové překližky o min. rozměrech 1000x2500x21 mm | ANO | ANO/NE, __ mm |
| Ostatní požadavky: |
| Spojovací materiál nerezový | ANO | ANO/NE |
| Dopadová plocha – trávník | ANO | ANO/NE |
| Pozn: Jako doraz nelze z bezpečnostního hlediska použít pneumatiku |
| Lavice s cyklošlapkami |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Rozměry prvku: | min. 1,60m (v) x 0,75m (š) x 1,40 m | __m(v) x __m(š) x __ m(d) |
| Rozměry dopadové plochy: | min. 4,45 m x 2,50 m | __m x __m |
| 1 pár cyklo-šlapek k montáži k lavičce | ANO | ANO/NE |
| Požadavky na konstrukci: |
| Konstrukce prvku je z pozinkované oceli | ANO | ANO/NE |
| Stroj usazen do kotev v betonových základech | ANO | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |
| Pedály z polyvinylchloridu | ANO | ANO/NE |
| Funkce: procvičování kloubů dolních končetin a posilování svalů nohou. Simuluje jízdu na kole | ANO | ANO/NE |
| Dopadová plocha: trávník | ANO | ANO/NE |
| Kyvadlový kombinovaný kolotoč |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Rozměry prvku: | min. 2,90 m (v) x 3,50 m (š) x 3,50 m | __m(v) x __m(š) x __ m(d) |
| Rozměry dopadové plochy: | min. 11,0 x 11,0 m x 0,30 | __m x __m x __ m |
| Kritická výška pádu min. 1,20 m | min. 1,2 m | __ m |
| Požadavky na konstrukci: |
| Nosný sloup prvku z konstrukční oceli o min. Ø 200 mm délky min. 3,80 m | ANO | ANO/NE |
| Povrchová úprava sloupu proti korozi žárovým zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT | ANO | ANO/NE |
| Výkyvné vazníky s bezúdržbovým kluzným ložiskem | ANO | ANO/NE |
| Otočná výkyvná mechanika s bezúdržbovým kluzným ložiskem | ANO | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |
| Spojovací materiál nerezový | ANO | ANO/NE |
| Sedátko s gumovým krytem nerezového řetězu 4x | ANO | ANO/NE |
| Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů | ANO | ANO/NE |
| Dopadová plocha: prané kamenivo frakce 4-8 mm | ANO | ANO/NE |
| Kolotoč na stání - malý |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Rozměry prvku: | min. 0,7m (v) x 1,25m (š) x 1,25 m (d) | __m(v) x __m(š) x __ m(d) |
| Rozměry dopadové plochy: | min. 5,25 m x 5,25 m | __m x __m |
| Kritická výška pádu | max. 1,00 m | __ m |
| Požadavky na konstrukci: |
| Konstrukce prvku je z pozinkované oceli | ANO | ANO/NE |
| Stroj usazen do kotev v betonových základech | ANO | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |
| Konstrukce kolotoče a madla pro držení vyrobena z nerezové oceli | ANO | ANO/NE |
| Podlaha z hliníkové profilované desky o min. Ø 1250 mm | ANO | Ø ___ mm |
| Ukotvení v zemi pomocí betonového základu | ANO | ANO/NE |
| Dopadová plocha: trávník | ANO | ANO/NE |
| Pružinové houpadlo - slon |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Rozměry prvku: | min. 0,9 m (v) x 0,25m (š) x 0,85 m(d) | __m(v) x __m(š) x __ m(d) |
| Rozměry dopadové plochy: | min. 3,3 m x 3,9 m | __m x __m |
| Kritická výška pádu | max. 1,00 m | __ m |
| Požadavky na konstrukci: |
| Houpadlo z PEHD plastu odolného proti UV záření | ANO | ANO/NE |
| Požadavky na pružinu: |
| Materiál – ocel | ANO | ANO/NE |
| Povrchová úprava pružiny komaxitem | ANO | ANO/NE |
| Minimální Ø pružiny 20 mm | ANO | Ø ___ mm |
| Ostatní požadavky: |
| Spojovací materiál nerezový | ANO | ANO/NE |
| Úchytky z vysoce odolného plastu | ANO | ANO/NE |
| Pod pružinové houpadlo bude umístěna 1 pryžová dlaždice o min. rozměrech 1000x1000x30mm jako odrazová plocha | ANO | ANO/NE |
| Dopadová plocha: trávník | ANO | ANO/NE |
| Fitness prvek – malá a velká kola TAI CHI |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Rozměry prvku: | min. 1,9m (v) x 1,15m (š) x 1,36 m (d) | __m(v) x __m(š) x __ m(d) |
| Rozměry dopadové plochy: | min. 4,15 m x 4,36 m | __m x __m |
| Požadavky na konstrukci: |
| Nosný sloup vyroben z ocelové trubky o min. Ø 140mm s min. tloušťkou stěny 3,6mm | ANO | ANO/NE |
| Nosný sloup opatřen samolepkou / štítkem s návody ke správnému provádění cviků ke každému stroji | ANO | ANO/NE |
| Konstrukce cvičebních prvků je vyrobena z ocelových trubek o Ø 40-63mm o min. tloušťce stěny 3,6mm | ANO | ANO/NE |
| Všechny kovové díly pískově otryskány, pozinkovány a opatřeny práškovým nátěrem odolným vůči oděru a povětrnostním vlivům | ANO | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |
| Úchyty vyrobeny z polyvinylchloridu | ANO | ANO/NE |
| Použitá ložiska uzavřený typ NSK | ANO | ANO/NE |
| Posilování svalů horních končetin, zlepšování ohebnosti a pohyblivosti kloubů Úchyty rukou a ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí, posílení motoriky | ANO | ANO/NE |
| Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů | ANO | ANO/NE |
| Dopadová plocha: trávník | ANO | ANO/NE |
| U Rampa |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Rampa musí umožnit využití /více druhům využití/ začínajícím jezdcům a dětem např. na in-linech, koloběžkách, skateboardech a kolech Bmx, i pokročilým jezdcům na skateboardech a koloběžkách. | ANO | ANO/NE |
| Žárově zinkovaná kovová konstrukce s tlumící dřevěnou vrstvou o síle 40mm vakuově inpregnovanou | ANO | ANO/NE |
| konstrukce rampy je tvořena z železných profilů - jeklů 40x40x20mmm, svařovaných technologií CO2 do přesných ocelových rámů | ANO | ANO/NE |
| Pro pojezdovou plochu překážek je použit voděodolný a zvukotlumící povrch spojený s konstrukcí dřevěnou smrkovou impregnovanou tlumící mezivrstvou o síle 4 cm. Boční strany překážek nejsou zakryty | ANO | ANO/NE |
| Veškeré ocelové prvky jsou žárově zinkované | ANO | ANO/NE |
| Veškerý spojovací použitý materiál je z nerezové oceli | ANO | ANO/NE |
| výška - 1,7 m (bez zábradlí) výška zábradlí 1,2m celková výška 2,9m | ANO | ANO/NE |
| šířka - 5.28 m | ANO | ANO/NE |
| délka - 10.5 m | ANO | ANO/NE |
| Prvek je opatřen nosným rámem pro asfaltovaný rovný povrch | ANO | ANO/NE |
| Venkovní odpadkový koš na tříděný odpad (3 nádoby) – plast, sklo a papír |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Minimální rozměry prvku: 1,0 m (v) x 0,39 m (š) x 1,0 m (d) | min. 1,0 m (v) x 0,39 m (š) x 1,0 m (d) | __m(v) x __m(š) x __ m(d) |
| Součástí 3x vyjímatelná vložka o objemu min. 65 l | ANO | ANO/NE |
| Požadavky na konstrukci: |
| Konstrukce prvku je z pozinkované oceli | ANO | ANO/NE |
| Stroj usazen do kotev v betonových základech | ANO | ANO/NE |
| Ostatní požadavky: |
| Ocelová konstrukce ošetřená vypalovanou barvou, nebo žárovým zinkováním | ANO | ANO/NE |
| Konstrukce vykládaná dřevěnými latěmi, ošetřenými lazurou s UV filtrem | ANO | ANO/NE |
| Vnitřní úchyty pro snadnější manipulaci | ANO | ANO/NE |
| Informační tabule |
| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Parametry prvku nabízené dodavatelem |
| Formát tabule A3 | ANO | ANO/NE |
| Konstrukce – nerezová ocel | ANO | ANO/NE |
| Textová část – Provozní řád a poučení uživatelů hřiště | ANO | ANO/NE |
| Kotvení v zemi pomocí betonového základu | ANO | ANO/NE |

Prvky č. 1,2,3,5,6,7 budou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1176, prvky č. 4 (lavice s cyklošlapkami) a č. 8 (fitness prvek – malá a velká kola TAI CHI), budou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 16 630, položka č. 9 rampa v souladu s normou ČSN EN 14 974.

Poznámky k zadavatelem uvedené specifikaci položek:

- Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.

- Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.

- Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální a maximální hodnoty, tj. způsobem „min. – max.“, dodavatel uvede hodnotu parametru v rámci tohoto rozmezí. Parametr nabízeného zboží je splněn i tehdy, je-li dodavatelem uvedená hodnota shodná s minimální či maximální hodnotou zadavatelem požadovaného parametru.

- Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením ANO, dodavatel uvede ANO, pokud jím nabízené plnění parametr splňuje. Pokud je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka vyřazena.

- Zadavatel toleruje drobné rozměrové odchylky výrobků (max. 5 % oproti zadání) a drobné odchylky barevného řešení dané výrobními postupy účastníka.

V ________________ dne __.__.2022

razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka